Příloha č. 1 Technická specifikace vozidla

Dodavatel v nabídce přesně specifikuje údaje o nabízeném zboží, které jsou v požadavcích uvedeny jako min., max., nebo rozpětí min.-max. (např. uvede konkrétní výkon motoru), u ostatních potvrdí (ANO), že zboží daný požadavek splňuje.

| Parametr | Požadavek zadavatele | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Vozidlo | osobní |  |
| Počet míst | 5 |  |
| Počet dveří | 5 |  |
| Emisní norma Euro 6 | ano |  |
| Objem motoru | 1,4 – 1,6 |  |
| Palivo | benzin |  |
| Výkon (kW) | 90 - 100 |  |
| Pohon | Přední nápravy |  |
| Max. spotřeba-komb. provoz (l/100km) | Kombinovaná 5,5 - 6 l |  |
| Převodovka; do min.počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5st., manuální |  |
| Barva | Bílá, případně jiná základní bez příplatku, nárazníky lakované v barvě vozu |  |
| Airbagy | airbag řidiče a spolujezdce, s deaktivací, boční airbagy a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce |  |
| Pneumatiky | 205/55 R16 94H |  |
| Kola | 16“ ocelová, bez příplatku |  |
| Rezervní kolo | plnohodnotné |  |
| Posilovač řízení | ano |  |
| Volant | výškově i podélně nastavitelný |  |
| Volant | multifunkční – ovládání rádia, mobilního telefonu.. |  |
| Potahy | látkové, tmavé barvy, bez příplatku |  |
| Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení, výškově nastavitelné | ano |  |
| Výškově nastavitelná přední sedadla | ano |  |
| Dělitelné opěradlo zadního sedadla v poměru 1/3 : 2/3 | ano |  |
| Přední mlhové světlomety | ano |  |
| Zadní výklopné/křídlové dveře prosklené | ano |  |
| Klimatizace | min. poloautomatická |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ano |  |
| Okna | elektrické ovládání předních oken |  |
| Objem nádrže | min. 50 l |  |
| Povinná výbava | ano |  |
| Komplet zimní a letní pneumatiky | ano |  |
| Gumové koberce vpředu i vzadu i v zavazadlovém prostoru | ano |  |
| Asistent pro rozjezd do kopce | ano |  |
| 3. brzdové světlo | ano |  |
| Délka vozidla | 4100 - 4500 mm |  |
| Šíře vozidla | 1800 - 2100 mm |  |
| Světlá výška | min. 153 mm |  |
| Prodloužená záruka výrobce | více než zákonných 24 měsíců |  |
| Poskytnutí náhradního vozidla | min. na 10 dní |  |