VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 1

Veřejná zakázka

Rekonstrukce podstávkového domu č.p. 106 Nový Bor – II. opakované řízení

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 12.539.191 ,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 6.2.2019 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.novy-bor.cz/.

| Zadavatel: Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00260771 | IČO: 26262525 |

V Novém Boru dne 18.2.2019

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 Zákona, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení. Zadavatel se rozhodl poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů, které vzešly z prohlídky místa plnění konané dne 13.2.2019, nejedná se tedy o vysvětlení, o které dodavatel požádal dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V místě plnění, během prohlídky místa plnění, nebyl nalezen vzor dveří, u kterých je ve výpisu truhlářských prvků (D.1.1.22) uvedeno: „shodné materiálové a tvarové řešení s ostatními dveřmi v objektu“ (například položka  3D24). Zadavatel proto upřesňuje popis vnitřních dveří:

- budou osazeny dveře nové s hrubou tesařskou dřevěnou zárubní s následným dřevěným obkladem (deštěním) v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika stávajících dveří).

Detaily provedení obnovy dveří je nutno, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci, předložit před realizací k odsouhlasení zástupcům státní památkové péče ve formě dodavatelské (realizační) prováděcí dokumentace, která bude detailně řešit konstrukci a osazení výplní, kování, závěsy a barevnost.

Zadavatel upřesňuje položku č. 530 ze soupisu prací (D.1.1. – Architektonicko-stavební řešení): keramická dlažba slinutá, povrch S (standardní), rozměr 200x200x9 mm nebo 250x250x9mm – R9/A (požadavek na součinitel smykového tření m > 0,5, R9) vzhled historických cihelných dlažeb materiál, desén a rozměr dlažby dle výběru architekta a investora a zástupce památkové péče

- v TZ je podrobně popsáno – konkrétní typ dlažby dle vzorků nutno ale odsouhlasit s orgánem památkové péče dle dodaných vzorků a dle stávající dlažby v objektu.

V návrhu projektu interiéru byla uvažována velkoformátová keramická dlažba s povrchem evokujícím vzhled pískovce – navrženo použít v exponovaných prostorech v 1.NP a prostorech sanitárních zázemí.

Dle vyjádření zástupce památkové péče je nutno použít v 1.NP (vyjma sociálního zázemí) místo v projektu původně uvažované velkoformátové dlažby naopak maloformátovou keramickou dlažbu (vzhled a formát keramické dlažby dle historických cihelných dlažeb – formát 200 x 200 mm nebo 250 x 250 mm), velkoformátový typ dlažby je do tohoto typu domu vysloveně nevhodný (pokud pomineme velkoformátovou pískovcovou dlažbu v síni, případně bývalé černé kuchyni, náhrada tohoto formátu v keramickém provedení ovšem není adekvátní).

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel upřesňuje zadávací podmínky, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí

dne 28. 2. 2019 v 10.00 hodin.

PODPIS

| Zadavatel: Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor | Mgr. Veronika Kučerová podepsáno elektronicky na základě plné moci |
| --- | --- |
| IČO: 00260771 |  |